## Slide 1: SU2 보고서 (10주차) Unconstrained shape design of a transonic inviscid airfoil
전산유체 해석 실습
청주대학교 항공기계공학과
지도교수: 임동균 교수님
Due: Dec. 05, 2025
서 보 근
*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

## Slide 2: Unconstrained shape design of a transonic inviscid airfoil
최적 설계 과정
REF
Fig [1]: su2 tutorial, access 27,Nov. 2025, https://su2code.github.io/tutorials/Inviscid_2D_Unconstrained_NACA0012/
단계 | 결과 | 내용 | 정리
Baseline Geometry/Mesh | 초기 형상·격자 준비 | 시작점을 잡아야 비교·개선이 가능함 | 기준 모델 + 격자
2. Geometry Deformation | 형상이 조금씩 변형된 새 모델 생성 | 설계변수(x)가 바뀌면 형상도 바뀜 | 설계변수 기반 형상 수정
3. Mesh Deformation | 기존 격자를 따라 변형 → 새 형상에 맞는 격자 생성 | 매번 새로 격자를 만들기엔 비용이 너무 큼 | 격자 재생성 대신 “변형”만
4. Analysis (CFD) | 현재 형상 기준의 J(성능지표: 드래그, 리프트 등) 계산 | 변형된 형상의 공력 성능을 알아야 최적화 가능 | Navier–Stokes or Euler 해석
5. Sensitivity Analysis | J가 어떻게 변하는지(∂J/∂x) 계산 | 성능이 설계변수에 얼마나 민감한지 알아야 ‘어디를 어떻게’ 바꿀지 결정 가능 | Adjoint solver로 계산
6. Optimizer Update | 새 설계변수 x 업데이트 | 더 좋은 방향으로 이동해야 J 최소화/최대화 가능 | 경사 기반 알고리즘
7. Converged? | 수렴 판단 → 종료 or 반복 | 개선이 거의 없으면 멈춤 | x*, J* 산출
Fig. 1 Unconstrained shape design flow chart

## Slide 3: 해석 결과 (Pressure coefficient 해석)
해석 결과
Chart: 
NACA 0012
Optimized
최적화된 형상은 원래 x ≈ 0.61 부근에서 발생하던 충격파가 x ≈ 0.49로 전진하면서, 조파항력(Shock-induced drag)이 눈에 띄게 감소함.하지만 전체적으로 Cp 분포가 낮아지는 형태를 보이면서 양력 손실이 동시에 나타남.
항목 | NACA 0012 (Baseline) | Optimized | 해석
Shock 위치 | x ≈ 0.61 | x ≈ 0.49 | 충격파 전진, shock strength 감소
Cp 분포 | 상부에서 더 낮은 흡입력 | 전반적으로 Cp가 높아짐 | suction peak 약화
조파항력 | 큼 | 작아짐 | 충격파 강도 및 압력 회복 구간 완화
양력 | 더 큼 | 줄어듦 | suction peak 감소 영향
전체 경향 | 양력 유지, 항력 증가 | 항력 감소, 양력 감소 | trade-off
Fig. 2 Optimized result

## Slide 4: 해석 결과 (Drag 해석)
Drag 계수(CD)는 초반 1~5 iteration 구간에서 급격하게 감소하고, 이후 10 iteration 이후부터는 사실상 완만한 안정 구간에 진입함. 최종적으로 CD는 더 이상 유의미하게 줄지 않고 수렴한 상태로 판단됨.
해석 결과
Chart: n (optimized)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
CD | 0.021481 | 0.0092196 | 0.004102 | 0.0027586 | 0.0022849 | 0.0016488 | 0.0015711 | 0.001337 | 0.0015669 | 0.0013119 | 0.0012046 | 0.0010861 | 0.0010815 | 0.001219 | 0.0010897 | 0.0010823 | 0.0010816 | 0.0010815 | 0.0010815 | 0.0010815 | 0.0010815 | 0.0010815 | 0.0010815
Fig. 3 drag by optimized chart
구간 | Drag 변화 | 해석
n = 1 → 3 | 극적인 감소 | 초기 형상 개선 효과가 가장 크게 나타나는 구간
n = 3 → 7 | 감소폭 줄어듦 | shock·압력장 정렬, 형상 변화가 점차 안정됨
n = 10 이후 | 거의 일정 | Local minimum 근처 → 더 이상 의미 있는 개선 없음
최종 | 안정적 수렴 | 최적 형상 x*, drag J* 도출

## Slide 5: 해석 결과 ( DRIVER DEFINITION)
결과
target을 적용했지만 형상 변화와 Cp 분포는 거의 변하지 않았고, Drag 수렴값도 기존과 큰 차이가 없었음.
Baseline 자체가 target CL과 거의 동일해서, 최적화가 추가적인 양력 보정을 할 필요가 거의 없었음. 그래서 optimizer는 drag 감소만 수행했지만, 제약 때문에 형상 변화가 강하게 제한됨.그 결과, 압력 분포(), shock 위치, Drag 최종값 모두 기존 최적화와 유사하게 수렴함.다만 constraint 처리가 추가되면서 수렴까지 걸리는 iteration만 증가한 것이 관찰됨
Chart: 
Chart: 
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Last CD Value | 0.0093961 | 0.0066685 | 0.0048404 | 0.0035518 | 0.0027301 | 0.0022257 | 0.0019147 | 0.001707 | 0.0016156 | 0.0015996 | 0.0016046 | 0.0016001 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.0015996
Fig. 5 drag by optimized chart ( DRIVER DEFINITION)
Fig. 4 Optimized result ( DRIVER DEFINITION)
항목 | 관찰 | 해석
Cp 변화 거의 없음 | shock·suction peak 위치 유지 | CL 제약 때문에 형상 자유도가 제한됨
Drag 최종값 동일 | drag 최소점이 원래부터 CL target 근처 | baseline은 이미 target CL에 가까움
수렴 iteration 증가 | 5회 → 15회 | constraint 처리로 gradient 이동이 느려짐
결과 정리
NACA 0012
Optimized

## Slide 6: 해석 결과 ( DRIVER DEFINITION)
Fig. 6 basic - target drag
Chart: 
Chart: 
결과
CL target을 적용하자 상부 압력 분포가 전반적으로 조금 더 낮아진 형태를 보였고, suction peak가 약해지는 경향을 확인할 수 있었음. 다만 shock 구조는 큰 변화 없이 유지됨.
목표 CL을 맞추려는 제약 때문에 형상 변화가 제한적이었고,주로 미세한 두께/캠버 조정만 이루어짐.
이 때문에 상부 Cp만 살짝 조정되고, shock 위치나 전체적인 개형 변화는 거의 없음.
항목 | 변화 | 해석
상부 suction peak | 약하게 감소 | CL 제약으로 형상 변화 제한
shock 위치 | 거의 동일 | 압력장 큰 구조는 유지
전체 Cp 개형 | 기본과 유사 | drag 중심 최적화 영향 + CL constraint
Basic
Cl target

## Slide 7: 감사합니다
자세한 사항은 Git hub를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 링크:https://github.com/Bogeuns/CFD_Class_Lecture.git